Upute GPS ALARM

Otvoriti kutiju, ubaciti GSM karticu u mobitel, zatim izvući izolaciju koja se nalazi između dvije baterije, sada je uređaj uključen,mobitel se pali.

Uređaj montirati u horizontalnom položaju (potrebno za živin detektor pokreta),može uzdužno ili poprečno u auto, samo se nesmije montirati vertikalno. Ako se želi vertikalna montaža mora se promijeniti položaj živinog senzora (kod pokretanja ili skretanja vozila senzor mora reagirati – kod promjena stanja senzora pali se I gasi zelena lampica.

Ako je potrebno, dodatno učvrstiti konektore GPS-a I napajanja (da nebi ispali kod trešnje vozila,npr.omotati izolir trakom)

Kada je uključen GPS prijemnik zelena lampica trepne skoro svake sekunde, kada GPS “nađe položaj” trepće I  crvena lampica.Kada je ugašen GPS zelena lampica trepne svakih 5 sekundi (ako je upaljen mobitel!).

Kada gori crvena lampica pune se NiMH baterije u uređaju.

SMS porukom ili putem pc-a setiramo razne parametre,sada ćemo pokazati kako.

Preko pc-a, spojimo serijskim kablom (desni ulaz) , startamo GPSComm , kliknemo na “SendCommand” i upusujemo komande u gornje polje i kliknemo na SendCommand I ona se šalje ka Gps alarmu.

Ovo X mora biti uvijek prvi znak sms poruke, da netko nebi slučajno setirao parameter, zarez je jako bitan on ide između naredbi i uvijek na kraju!!

,l – ovo je malo “L” , paziti dalje u tekstu!! , a ovo je 1 – jedinica.

X,rms,      	‘setiramo memoriju maksimalne postignute brzine vozila na 0 , u sms poruci na kraju dobijemo informaciju o maksimalnoj brzini ,S=120, (znači 120KM/h)

X,rtacho,   ‘setiramo brojač pređenih kilometara vozila na nulu, na kraju poruke je informacija o kilometraži na primjer ,KM=30456, (30456KM)

X,wdog,1,     ‘=1 dobivamo sms poruku i poziv ako nestane napona akumulatora (“AKUMUL!”ili ako netko onesposobi GPS (“GPS!”)

=0 isključujemo taj alarm. (alarm se aktivira nakon desetak sekundi)

X,t.ulaz,40,      'vrijeme za deaktiviranje nakon otvaranja vrata  0-255 sekundi (sada 40 sekundi)

X,t.izlaz,40,      'vrijeme za izlaz iz auta nakon setiranja alarma 0-255 sekundi (sada 40 sekundi)

X,t.alock,5,     'auto lock time 1-20 minuta (5) – ako stojimo automatski se setira alarm

Ovo je ujedno i vrijeme gašenja GPS-a,ako stojimo npr 5 minuta GPS se gasi,ponovno paljenje aktivira sensor pokreta koji se nalazi u kutiji.

X,a.l,1,              '=0 auto lock je uključen , =1 ne, moramo ručno zaključavati , ako mirujemo npr 5 minuta automatski se setira alarm (kad se aktivira sensor,aktivira i alarm).

X,sirena,0,          '=0,za deaktiviranje sirene (sirena neće svirati), silent mod ili =1 aktiviranje

X,t.sirena,60,    'dužina sviranja sirene u sec 10-255 , sada 60 sekundi

X,s.num,098206816,38598206816,    '098206816 - broj koji alarm zove  , 38598206816 i broj na koji salje sms,ovaj broj mora biti u internacionalnom formatu “385” za Hrvatsku “98”-broj Cronet mreže “206816” broj.

X, s.p,           ‘zahtjev za slanje trenutne pozicije sms-om

X,zovi,          'iniciram poziv , alarm nas naziva i mi se možemo javiti

X,k.m,           'zaključavamo i otključavamo mobom (onda nešalje sms ako ga nazovemo)

X,k.k,             'zaključavamo i otključavamo tasterom

X,l.cp,          'zaključavam na trenutnu poziciju (kao da smo stisnuli taster)

X,u.cp,           'otključavam na trenutnu poziciju

X,l.a,             ' uključujem alarm područja (kada ulazimo ili izlazimo iz područja zove nas), a ako je uključen safe            mod I šalje sms poruku.

X,u.a,             'isključujem alarm područja

X,s.sc,             'ukljucujemo safe call – zove nas dok se nejavimo

X,r.sc,             'iskljucujemo safe call  - samo nam par puta zazvoni i gotovo

X,p1,             ‘pali relej1

X,p2,             ‘pali relej2

X,g1,             ‘gasi relej1

X,g2,	       ‘gasi relej2

X,s.rac,*100#,    ‘(Ovo samo sms porukom,ne preko PC-a) Setiramo broj za stanje na računu (za simpu *100#),u sms poruci dobijemo informaciju o stanju računa kartice, ako setiramo X,s.rac,xxx,  onda nema provjere stanja računa.

X,s.napon,560,510,485,     ‘Naponi za punjenje baterije 560 (5.60V) -max napon baterije,510-napon početka punjenja

, 485 – minimalni napon baterije (šalje se sms poruka upozorenja).

Više komandi se može poslati u istoj poruci!!

Setiranje alarma područja SMS porukom ili preko pc-a: Ako vozilo uđe ili izađe iz  setiranog područja omeđenog željenom kružnicom dobivamo poziciju na sms (samo ako je setiran safe call flag) , inače nas samo  kratko nazove.

Ali samo ako smo uključili alarm područja sa   X,l.a,   .

U poruci dobivamo I informaciju u koje područje ulazimo ili izlazimo  “IN-1” (ulaz u područje 1) “OUT-1” (izlaz)

Možemo setirati do 5 alarma

X,s.a,1,širina,dužina,radijus,   - radijus u metrima (1-600000metara – 600kilometara) (ovo se većinom setira preko pc-a)

X,s.a,1,46.234567,18.5624345,100,  - ovo je prvi alarm (prva aktivacija po izlazu iz područja,njega obično setiramo ako se već nalazimo unutar područja 1 i želimo znati kada vozilo izađe iz područja)

X,s.a,2,46.234567,18.5624345,3000, -ovo je drugi alarm  (pa do 5 alarma, od 2-5 je prva aktivacija po ulasku u područje!)

Zakjučavanje na trenutnu poziciju:  X,l.cp,           (l je malo L)    zarez obavezno ide na kraju!

Ako se vozilo pomakne ili ako se otvore vrata dolazi do poziva na mobitel i paljenja sirene!

Ako je uključen safe_call onda će nas zvati svakih 60 sekundi dok se najavimo, inače će nas zvati samo jednom i to će telefon samo zazvoniti i prekinuti će se poziv.

Mijenjanje brojeva:  X,s.num,098681662,38598681662,

Prvi broj je broj koji GPS poziva u slučaju alarma

Drugi broj je broj na koji GPS šalje poziciju SMS porukom (sa tog broja se pozivom inicira slanje pozicije).

Otključavanje vozila: X,u.cp,

Otključavanje i zaključavanje kratkim pritiskom na taster (ako je priključen).

Ako pozovete vaš alarm  nakon 20 sekundi se vraća sms poruka sa pozicijom vozila.

Opis konektora

Lijevi 9 pinski konektor je za priključenje GPS-a.

Raspored pinova: pin 5  Masa (-) , pin 9  + 5V, pin 3 izlaz GPS-a.

Srednji konektor je za napajanje ,ulaze i izlaze.

Raspored pinova: pin 5 Masa (-napajanja)

Pin 9 ,plus napajanja (9-15V)

Pin 6 ,ulaz tastera alarma (spaja pin 6 na masu i time otključava i zaključava)

Pin 1 I 2 izlaz releja1 kratko se spaja po paljenju (može se spojiti npr. Sirena – max struja 3A)

Pin 3 I 4 izlaz releja2 prekida spoj pina 3i4  po paljenju (može se spojiti npr. Gašenje    Automobila – max. struja je 3 Ampera!!)

Pin 7, ulaz prekidača (npr.vrata) kada se vrata otvore ulaz se spoji na masu i aktivira alarm!

Dvije plave žice su za prekid paljenja automobila (kada palimo relej 2 onda dolazi do prekida!-auto staje)

Crvena žica je za +12V , crveno-crna je za minus.

Treći konektor je za povezivanje sa PC-jem preko standardnog serijskog kabla (spajamo ga na com port pc-a) i komuniciramo sa programom gpscomm koji se nalazi na CD-u u direktoriju  Programatori Upute\GPS Tracking , sa njim uvijek u istom direktoriju mora biti i gpscomm.cfg.

Možemo setirati parameter ili čitati snimljene trake iz memorije GPS alarma.